## Slide 1: Qualitätsstandards im Bereich der Sterilisation
Was muss ich für eine korrekte Sterilisation vom Medizinprodukten beachten?

## Slide 2: Vorstellung Duri Allemann
  Head of Swiss Validation und Validation Expert bei Swiss Validation
  Gründungs- und Vorstandsmitglied in der IG WiG Interessengemeinschaft Wiederaufbereitung im Gesundheitswesen
  CEO & Founder der Allemann Academy

## Slide 3: Ausbildungen Duri Allemann
  Fachkunde I
  Fachkunde II
  Fachkunde III: Modul D Qualitätsmanagement
  Fachkunde III: Modul E Validierungen
  Sachkunde Endoskopie

## Slide 4
Regulatorische Grundlagen
MDR
Epidemiengesetz EpG
Heilmittelgesetz HmG
Epidemienverordnung EpV
Medizinprodukteverordnung MpV
Richtlinien / Leitlinien
Normen

## Slide 5
Medizinprodukteverodnung Art. 71

## Slide 6
Medizinprodukteverodnung Art. 72

## Slide 7
Medizinprodukteverodnung Art. 72

## Slide 8
Epidemienverodnung Art. 25

## Slide 9
Durchführung der Validierung von RDG-E: Grundlagen

## Slide 10
www.kantonsapotheker.ch

## Slide 11: 3 Hygieneplan - Qualitätssicherungssystem

## Slide 12: 3.1 QSS / Hygieneplan, angepasst an die Praxisstruktur

## Slide 13: 3.2 Technische Dokumentation der Wiederaufbereitungsgeräte vorhanden

## Slide 14: Wartung

## Slide 15: Wartung

## Slide 16: Wartung

## Slide 17: 3.3 Wiederaufbereitung gemäss Herstellerangaben

## Slide 18: 4 Personal

## Slide 19: Verantwortungen
  Der Betreiber trägt die Verantwortung für die Aufbereitung der MEP
  Wenn die Verantwortung nicht schriftlich delegiert ist, trägt die Geschäftsführung bzw. der Praxisinhaber die Verantwortung

## Slide 20: 5 Im Betrieb aufzubereitende Medizinprodukte

## Slide 21: Risikoklassifizierung von MEP
  Unkritisch
  Kontakt nur mit unversehrter Haut
  Reinigungsverfahren mit anschliessender Desinfektion z.B. mit einem Flächen- Desinfektionsmittel

## Slide 22: Risikoklassifizierung von MEP
  Semikritisch
  Kontakt mit Schleimhaut oder versehrter Haut
  Reinigungsverfahren mit anschliessender chemischer oder thermischer Desinfektion

## Slide 23: Risikoklassifizierung von MEP
  Kritisch
  Kontakt mit Blut oder anderen sterilen Körperteilen
  Reinigungs- und Desinfektionsverfahren mit Anschliessender Sterilisation

## Slide 24: Risikoklassifizierung von MEP

## Slide 26: 6 Organisation / Räumlichkeiten

## Slide 27: Räumlichkeiten

## Slide 28: Räumlichkeiten
  Rote Zone
  Deponieren von gebrauchten Instrumenten, Reinigung und Desinfektion und Abfallentsorgung
  Gelbe Zone
  Instrumentenkontrolle/Pflege und Verpacken
  Grüne Zone
  Sterilisation und Lagerung

## Slide 31
Quelle: Häubi AG

## Slide 32
Quelle: Häubi AG

## Slide 33
Quelle: Häubi AG

## Slide 34: Räumlichkeiten Schutzmassnahmen
  Rote Zone
  Gelbe Zone
  Grüne Zone

## Slide 35: 7 Wiederaufbereitung kritischer MP

## Slide 36: 8 Desinfektion und Reinigung mit RDG

## Slide 37: 7.4 Folienbeutel / Weichverpackung
Sterilisationsverpackungen
Aufrechterhaltung der Sterilität
Sterilisation darf Verpackung nicht beschädigen
Dampfdurchdringung muss gegeben sein
Schutz vor Mikroorganismen, Bakterien etc.

## Slide 38: Beladung und Verpackungen
  Verbreiteste Verpackungs-variante
  Einzig mehrfach verwendbares System
  Im nieder- gelassenen Bereichs selten im Einsatz

## Slide 39: 7.8 Visuelle Kontrolle der Schweissnähte
Siegelnahtkontrolle
Tests müssen nicht aufbewahrt werden, es reicht eine Liste mit der Unterschrift des Mitarbeiters

## Slide 40: 5 Im Betrieb aufzubereitende Medizinprodukte

## Slide 41: Sterilisator-Typen
  Klasse B: Für alle MEP und Verpackungen geeignet
  Klasse S: Verpackte MEP gemäss den Herstellerangaben
  Klasse N: Nur für unkritische unverpackte MEP, keine sterile Lagerung möglich

## Slide 42: Speisewasser

## Slide 43: 10 Sterilisationsablauf

## Slide 44: 10.7 Vakuumtest
Durchführung gemäss KIGAP / Herstellerangaben wöchentlich

## Slide 45: 10.5 Dampfpenetrationstest (Helix/Bowie Dick)
Dampfdurchdringungs- und Entlüftungstest
Durchführung gemäss KIGAP täglich

## Slide 46: 10.5 Dmapfpenetrationstest (Helix/Bowie Dick)
7 kg Normwäschepaket

## Slide 47: 10.5 Dampfpenetrationstest (Helix/Bowie Dick)
Quelle: UNiMEDA AG

## Slide 48: 10.5 Dampfpenetrationstest (Helix/Bowie Dick)

## Slide 49: 10.5 Dampfpenetrationstest (Helix/Bowie Dick)

## Slide 50: 10.1 Sterilisationszyklen
Plateauzeit 5 min / 18 min

## Slide 51: 10.2 Handhabung, Ladung, Kontrollen
Beladung des Sterilisators
  Geeignete Siebe, Einsätze, Halterungen und Trays benutzen
  Nicht zu dicht packen
  Folienbeutel richtig anordnen
  Bei Trays die Folienränder nach unten falten damit das Kondensat ablaufen kann

## Slide 52: 10.2 Handhabung, Ladung, Kontrollen
Beladung des Sterilisators
Schwere Sachen unten, leichte Sachen oben
Tropfwassergeschützte Sterilisierbehälter unten, papierverpackte Güter oben
Poröse Güter: Wäsche, Verbandsstoffe, Zellstoffe

## Slide 53: Schadensfälle
  Was Passiert, wenn ein Patient meint, er habe sich in der Praxis eine Infektion eingefangen und behauptet es sei nicht sauber gearbeitet worden?
  Ihr müsst den Nachweis liefern können, dass die Aufbereitung ordnungsgemäss durchgeführt wurde

## Slide 54: 10.3 Dokumentation der Parameter
  Was ist zu beachten?
  Für jedes aufbereitete MEP muss nachgewiesen werden können, dass sowohl die Reinigung als auch die Sterilisation ordnungsgemäss durchgeführt wurde.
  Die Chargenprotokolle sind 16 Jahre aufzubewahren

## Slide 55: 10.3 Dokumentation der Parameter
  Wie dokumentieren?
  Die Chargenprotokolle müssen nicht in Papierform aufbewahrt werden
  Auf dem Patientenblatt ist aufzuführen, welche MEP in welcher Charge aufbereitet wurde

## Slide 56: 10.3 Dokumentation der Parameter
  Woher weiss ich, dass die Parameter auf den Chargenprotokolle stimmen?
  Durch die Validierung

## Slide 57: 10.4 Indikatoren

## Slide 58: 10.4 Indikatoren
Type 1 Indikatoren geben keine Information zur Qualität des Sterilisationszyklus. Nicht für die Überwachung geeignet.

## Slide 59: 10.4 Indikatoren
Type 1 Indikatoren geben keine Information zur Qualität des Sterilisationszyklus. Nicht für die Überwachung geeignet.

## Slide 60: 11 Chargenfreigabe

## Slide 61: 11 Chargenfreigabe
  Dokumentationssysteme
  Etikettier-Zangen
  IT-gestützte Drucker
  Beschriftung mit Markern

## Slide 62: 12 Lagerung der sterilen MEP

## Slide 63: Lagerung der Medizinprodukte
Verlust der Sterilität ist eher ereignisbezogen als zeitbezogen
KIGAP bietet eine Tabelle als Anhaltspunkt

## Slide 64: Lagerung der Medizinprodukte

## Slide 65: Lagerung der Medizinprodukte

## Slide 66: Lagerung der Medizinprodukte
FiFo „First in, first out“ Prinzip beachten um unnötiges Resterilisieren zu vermeiden.

## Slide 67
Quelle: Häubi AG

## Slide 68: 13 Falls Wiederaufbereitung durch Dritte

## Slide 69: Andere Länder – andere Sitten

## Slide 70: Geschafft  Vielen Dank!
Fragen?
Kontakt Duri Allemann
  E-Mail: info@allemannacademy.com